## Slide 1: アナログメモリの開発 ~ASIC開発と学生から見た活動~
2010/7/1
東京大学宇宙線研究所
遠山 健、吉越 貴紀

## Slide 2: Who?
東京大学理学系研究科修士2年
-芝浦工業大学機械工学科出身
東京大学宇宙線研究所γ線グループに参加
γ線（≧100GeV ）の観測
-解像型大気チェレンコフ望遠鏡
データ収集回路
（アナログメモリ）の開発中
オーストラリアWoomeraにて
～

## Slide 3: 解像型大気チェレンコフ望遠鏡の観測システム
空気シャワー現象
鏡で集光
光電子増倍管で検出
γ線が大気に突入
～ガンマ線検出までの流れ～
チェレンコフ光を発光
光電子増倍管からのアナログ信号をデジタル信号に変換する
チェレンコフ光の光量を
精度よく検出する必要がある
Notes: 解像型大気チェレンコフ望遠鏡の観測過程を説明します。γ線が大気に突入すると空気シャワー現象を起こします。そこから発光するチェレンコフ光を鏡で集光し、光電子増倍管で検出します。γ線の観測のためには発生するチェレンコフ光の光量を精度よく検出する必要が出てきます。

## Slide 4: 我々の目指す方向
折れ曲がりの原因は何か？
‐加速限界、銀河の漏れ出し
宇宙線のエネルギースペクトル
γ線のエネルギースペクトル
RXJ1713.7-3946
数PeV
cut off 10TeV程度
‐宇宙線のエネルギーは100TeV程度
10TeV以上のγ線をより詳細に
調べたい！
加速源は
超新星残骸？
エネルギー
フラックス
加速源はどこかにある
説明できない

## Slide 5: 解像型大気チェレンコフ望遠鏡（高エネルギー側）
・高エネルギー側を感度よく検出
・望遠鏡のアレイ化
・低コスト
・低消費電力
・検出面積の拡大
γ線の到来数が減少
実現のためには

## Slide 6: Why? 回路を開発する理由
PMTからの信号
一定の時間ゲートを開く方式。
パルス幅より長いのでノイズの影響が大きくなり、S/N比が低下
ノイズの光量の平均
ｔ
夜光の影響を低減できる
低消費電力 ～70 mW/channel
（1GHz FADCならば数W/channel）
コンパクト 4mm*4mm / channel
パルス幅 5nsec～
積分時間
開発のメリット
で積分時間を適切にし、夜光の影響を低減
V
Noise(夜光)
Before
After
波形サンプル
Notes: こちらは電圧の時間変化を表し。赤は空気シャワーによる信号、紫を夜光による信号で表しています。積分時間が長いとバックグラウンドである夜光の影響を余分に拾ってしまいS/Nが悪くなります。AMCで波形サンプルし、積分時間を適切にするとで夜光の影響を低減することができ、チェレンコフ光に対する精度がよくなります。
そのほかにＡＭＣの開発メリットはFADCに比べて低消費電力・コンパクトに出来る利点があります。

## Slide 7
CMOS analog switch
Analog input from PMT
Trigger
Read
Analog multiplexer
What? 何を開発しているのか
～アナログメモリーのしくみ～

## Slide 8
Clock
入力
出力
この時はまだ アナログデータ
ADC
Trigger
Delay Line
t
ＰＭＴからの入力波形
あとで各capacitorの電荷をAD変換
アナログメモリーセルの動作
1GHz(1nsec)レベルの高速サンプリングが可能
V

## Slide 9: 設計の担当部分
Trigger
Read
Analog multiplexer
hspiceSを用いて最適化
Analog Memory Cellの設計
・CMOSスイッチのトランジスタサイズ
・キャパシターの容量
アナログ帯域 500MHzと5GHz
精度、offset 12bits
CMOSインバーターチェーン
・トランジスタサイズ
・電流値、抵抗値
delaytime
1nsec(1GHz)と0.1nsec(10Ghz)

## Slide 10
 | Hold容量 | 入力帯域 | サンプリング | cell数 | 読出しＳＷ | 備考
TEG1_1 | 75ｆF | 500MHｚ | 400～1000MHz | 160 | CMOS | offsetの評価
TEG1_2 |  |  |  |  |  | 
TEG1_3 |  |  |  |  | NMOS | 
TEG1_4 |  |  |  |  |  | 
TEG1_5 | 400ｆF | 100MHｚ以下 |  | 80 | CMOS | 帯域確認
TEG1_6 |  |  |  |  |  | 
TEG1_7 |  |  |  |  | NMOS | 
TEG1_8 |  |  |  |  |  | 
TEG2_1 | 60fF | 5GHz | 10GHz | 480 | CMOS | 
TEG2_2 |  |  |  |  |  | 
TEG2_3 |  |  |  | 320 |  | スイッチング方法を変更
ＴＥＧ

## Slide 11: How? どのように開発しているのか
1.CAD&spice（シミュレータ）に慣れる
2.既存の回路から動作を理解
3.目標性能を達成するため、回路変更
※その都度知識を補完
4.確認(シミュレーション)・相談
5.発表（チーム、コンソーシアム）

## Slide 12: シミュレーション・設計の例 ～スイッチＯＮ時の過渡現象～
Rin：入力抵抗
C
C
C
最大の電荷を想定
電荷が逃げる
スイッチがＯＮになっている数が一定
読出しをしないものは電荷が残る
トリガーがかかったものだけ読出し
電圧が保存
電圧の変化が落ち着いたらスイッチＯＦＦ

## Slide 13: Nを変化させた時の過渡現象
Nが大きいほど横に伸びる
N=40
N=10
N=5
N=2
W=2.5u Rin=100Ω,C=60fF

## Slide 14: When? Where?
場所
ＫＥＫ先端計測開発棟
時間
・2009/11月末から開始
-CAD&シミュレーターの環境設定
-入力帯域、offset、精度の評価
-全体のシミュレーション
・2010/7月submit
・2010/9月実測テスト

## Slide 15: 最後に学生の立場から見て
・コンソーシアムに参加していなければ．．．
CAD＆シミュレーションの環境設定,回路の設計
これらを一人でやるには多大な労力
→電子回路開発に労力をかけることができる
・CAD,シミュレータの環境設定,エラーの解決
‐学生間で解決できる部分もある。