## Slide 1: WDAMP: Wide Dynamic range Amplifier ASIC 開発
片寄祐作 横浜国大・工
池田博一 JAXA/ISAS
田中真伸 KEK
オープンソースコンソーシアム ASICワークショップ
長崎総合科学大学
2011年2月1日
これまでの開発状況について

## Slide 2: 開発経緯
● 0.5μmCMOSプロセスによるASIC開発
2008年 「ASICデザイン講習および製作実習」に参加
KEK AISCライブラリー（FE2006）を使用。
● 0.25μmCMOSプロセスによるASIC開発
2009年9月～
OPEN-IP(JAXA 、池田氏)を使用
4桁のダイナミックレンジでの測定
１ｆＣ以下から数十pC
低消費電力、多チャンネル、放射線耐性
宇宙線観測用カロリメータに使用するワイドレンジFEC
・ASICの微細化→ 低消費電力、 TID対策
・多チャンネル化
・ADCの実装
・ゲイン切り替え
Notes: 読み出し回路への要求は、4桁のダイナミックレンジでの測定、つまり1fCから数十pCの領域での測定を可能にすること、消費電力を可能な限り抑えること、多チャンネル化、放射線耐性化で、これらの要求の中で、今回は4桁のダイナミックレンジでの測定が出来るようにASICの設計・製作を行いました。
その流れは、SPICEシミュレータなどで回路図を描き、抵抗やコンデンサなどの値を決め、次に今回製作を依頼する台湾TSCM社の規格に従って回路のレイアウトを決めます。それが出来たらレイアウト図を企業に提出し、完成したらその性能評価を行い自分のほしい性能が出ているか検証するという形になります。

## Slide 3: ワイドレンジアンプのブロック図

## Slide 4: WDAMPのアナログ信号処理部分の基本回路構成
2次ローパスフィルター
CSA PZC
伝達関数
CｆRｆ=R0C0
C1R1=4C2R2=2TM

## Slide 5: 回路デザイン詳細：Charge amp.
Shaper回路部分
直流帰還調整電圧入力
OPEN-IP（JAXA）

## Slide 6: 回路デザイン詳細：Shaping amp.+ADC
Shaping amp.
ADC
モニター用アナログ出力

## Slide 7: ウィルキンソン（Wilkinson）型ADC
ランプ電圧
（コンパレータ入力）
シェーパーアウト信号
ADC出力
（パルス幅）
スイッチ信号
サンプルホールド
コンパレータ
電流スイッチ

## Slide 8: SPICEによるWDAMPの性能評価
Digital control inputs.
LG0,LG1:on
Vth=100mV
コーナー条件：TT
リニアリティー
Lowest-gain Highest-gain
LG0,LG1:off
Vth=100mV
コーナー条件：TT

## Slide 9: 制御レジスタ：CONTROL_CCR
INPUT
INITB : レジスター初期化
DIN : レジスター設定データ
WCK : レジスターデータ設定用クロック
WR : 設定許可
SELCK : レジスター選択用クロック
SELIN : レジスター選択データ
OUTPUT
DOUT : レジスタデータ出力
SELOUT : -> 次のSELIN
LG0 : preamp. 4pF/抵抗 オン/オフ
LG1 : preamp. 8pF/抵抗 オン/オフ
D0-D1 : BIAS DAC4B制御信号
MON0,MON1: preamp. out/shaing amp. out 切り替え
LKON : preamp. 用抵抗 RF3L オン/オフ

## Slide 10: レジスターと設定データ
レジスター名 | 信号名 | 役割 | 設定に使用される信号
CONTROL_CCR (CHAIN2) | SELQ | レジスター選択状態 | SELIN,SELCK
 | LG0 LG1 D0-D1 MON0,MON1 LKON | preamp. 4pF/抵抗 オン/オフ preamp. 8pF/抵抗 オン/オフ BIAS DAC4B制御信号 preamp. out/shaing amp. out 切り替え preamp. 用抵抗 RF3L オン/オフ | DIN,WCK,WR
CONTROL_LCR 1 (CHIAN1) | SELQ SEL01 /04/16/64 | レジスター選択状態 アナログアウト（AOUT） レンジセレクト信号 | SELIN,SELCK
 | Q0-Q2 Q4-Q19 ENBADC TPENB | Preamp. RF3L 制御 COMMON D0-D3 VI8M制御 Enable ADC Enable test入力 | DIN,WCK,WR
CONTROL_LCR 2 | SELQ SEL01/04/16/64 | レジスター選択状態 アナログアウト（AOUT） レンジセレクト信号 | SELIN,SELCK
 | Q0-Q19/ ENBADC/ TPENB | Preamp. RF3L 制御/COMMON D0-D3 VI8M制御/Enable ADC/Enable test入力 | DIN,WCK,WR
CONTROL_LCR 3 | SELQ SEL01/04/16/64 | レジスター選択状態 アナログアウト（AOUT） レンジセレクト信号 | SELIN,SELCK
 | Q0-Q19/ ENBADC/ TPENB | Preamp. RF3L 制御/COMMON D0-D3 VI8M制御/Enable ADC/Enable test入力 | DIN,WCK,WR
CONTROL_LCR 4 | SELQ SEL01/04/16/64 | レジスター選択状態 アナログアウト（AOUT） レンジセレクト信号 | SELIN,SELCK
 | Q0-Q19/ ENBADC/ TPENB | Preamp. RF3L 制御/COMMON D0-D3 VI8M制御/Enable ADC/Enable test入力 | DIN,WCK,WR

## Slide 11: レジスターの設定手順
全てのレジスターの初期化
信号： INITB（全てのDFFのリセット）
2） レジスターの選択
信号： SELIN（レジスター設定データ）, SELCK（クロック）
3） 選択されたレジスターへのデータをセット
信号： DIN（レジスター設定データ）、WR（設定許可（DFFのEnable））
WCK（クロック）

## Slide 12: 回路デザイン 全体図
入力 4ch
ADC 出力 16ch
=4ch/amp.×4amps
Digital control inputs.
Analog monitor out

## Slide 13: 0.25μmCMOSプロセスによるレイアウト図
Analog部 Digital部
Analog部 Digital部
電源ライン
電荷入力 4ch
ADC 出力 16ch
CSA+S.A.+ADC
+register
Bias電源回路
+register
空きエリア
VSS
シリコンアーティスト
テクノロジー社
UMC社

## Slide 14: WDAMP試験用基板回路図
WDAMP
レベル変換、デジタル出力
アナログ電源
デジタル電源
テストパルス入力
電荷入力
レベル変換、デジタル入出力
抵抗値、ディスクリ値（ADC用）
の調整
アナログ信号モニター
（プリアンプ、シュエーパー）
レベル変換、デジタル出力
バイアス用基準電流
基準電圧モニター端子

## Slide 15
ディジタル入出力信号レベル変換
1.8K
1.8K
DGND
3.3V→1.65V（入力用） 1.65V→3.3V（出力用）
SN74AVC1T45DCKT (Texas Instruments)

## Slide 16
電圧調整回路の周り
50K
容量は全て
0.1uFセラミック
VDD
VSS
GND
10K
10K
16
(VGG1)
18
(VTH)
テストピン
10K
10K
50K
17
(VGG2)
50K

## Slide 17: アナログ入力端子の周り
10M
J9
BNC
J7A
GND
Lemo
ポリプロピレン
10ｎF,630V
AIN_A
100M
10nF
GND
123
10nF
６３０V
10MΩ
10nF
６３０V
100MΩ
＋HV
10MΩ
100MΩ
- HV
To ASIC
低耐圧、小型の
ものでよい
To ASIC

## Slide 18: 試験用基板レイアウト
WDAMP
レベル変換、デジタル出力
アナログ電源
デジタル電源
テストパルス入力
電荷入力
レベル変換、デジタル入出力
抵抗値、ディスクリ値（ADC用）
の調整
アナログ信号モニター
（プリアンプ、シュエーパー）
レベル変換、デジタル出力
バイアス用基準電流
基準電圧モニター端子
15cm

## Slide 19: アナログ、デジタル分離部分
内層グランド 内層電源
アナロググランド デジタルグランド
アナログ Vdd アナログVss デジタルVdd
デジタル Vss +3.3V

## Slide 20: 試験用基板
[基板種類]：FR-4
[構成層数]：4層
[外形寸法]：150.0 mm × 150.0 mm
[最小パターン幅/間隔]：0.3mm
[最小パターン幅/間隔]：0.2mm
[板厚]：1.6mm
[銅箔厚み]：内層35μm 外層18μm
表
裏

## Slide 21: まとめ
宇宙線カロリメータに使用する ワイドダイナミックレンジアンプの開発を行っている。
・ 0.25μmCMOSプロセスによるASIC開発中
[JAXA Open-IPを使用]
・チップ製作、ICパッケージ製作、試験基板製作は終了した。
今度の予定
性能評価：ノイズ特性、測定レンジ、消費電力
光センサー（APD等）とシンチレータを用いた性能テスト

## Slide 22: ここから資料

## Slide 23: 回路デザイン:CHAIN1 WideRangeAmp. 1ch+CONTROL_LCR
Shaping Amp.+ADC回路部
Preamp.回路部
制御レジスタ

## Slide 24: 回路デザイン：Charge amp. +Shaping amp.
Capacitor部分
C:4pF +4pF(SW)+8pF(SW)
Registor部分
amp.
1pF
4pF
16pF
64pF
Charge amp. Sharping amp.
PZC
共通回路
漏れ電流補償回路

## Slide 25: 制御レジスタ：CONTROL_LCR
INPUT
INITB : レジスター初期化
DIN :レジスター設定データ
WCK : レジスターデータ設定用クロック
WR :設定許可
SELCK :レジスター選択用クロック
SELIN :レジスター選択データ
OUTPUT
DOUT : レジスタデータ出力
SELOUT : -> 次のSELIN
Q0-Q2 : Preamp. RF3L 制御
Q4-Q19 : COMMON D0-D3 VI8M制御
SEL01,SEL04,SEL16,SEL64: AOUT レンジセレクト信号
SELQ : セレクト中
ENBADC : Enable ADC
TPENB : Enable test入力

## Slide 26: 設定例 1
///// CCRレジスターの選択 ////////////////////////////////////
initial begin
#0 in_SELCK = 0; //信号初期値
in_RESTORE1 = 0;
in_RESTORE2 = 0;
in_HOLDB = 1;
in_SELIN = 0;
in_INITB = 1;
in_SELIN = 18'b00_0000_0000_0000_0000;
in_DIN = 22'b00_0000_0000_0000_0000_0000_0000;
in_WR = 0;
in_WCK = 0;
#100 in_INITB = ~in_INITB; //レジスター初期化
#100 in_INITB = ~in_INITB;
#100 in_SELCK = ~in_SELCK;
#100 in_SELIN = 18‘b10_0000_0000_0000_0000; // CCR選択データ値
in_SELIN = in_SELIN >> 1;
#300 in_SELCK = ~in_SELCK;
repeat(16)
begin
#200 in_SELCK = ~in_SELCK;
#100 in_SELIN = in_SELIN >> 1;
#100 in_SELCK = ~in_SELCK;
end
////// 各レジスターに値を設定 //////////////////////////////
# 100 in_WR =1;
# 100 in_DIN = 24'b1111_1001_1010_0000_0000;
repeat(17)
begin
#200 in_WCK = ~in_WCK;
#100 in_DIN = in_DIN >> 1;
#100 in_WCK = ~in_WCK;
end
# 100 in_WR =0;
例） CCRレジスターに
“1_1001_1010_0000_0000”を設定
テストベンチプログラムの抜粋
S-Editから出力したVelilogファイルをVeritak-win(CQ版）
でシミュレーションしたときの波形
9bitは反転出力を表示、0~8bitは固定値